## Slide 1
    II. TẦNG LIÊN KẾT DỮ LIỆU (Data Link Layer)
Tầng Liên kết dữ liệu cung cấp các phương tiện để truyền thông tin qua liên kết vật lý đảm bảo tin cậy; gửi các khối dữ liệu, kiểm soát lỗi và kiểm soát luồng dữ liệu khi cần thiết,....
Để thực hiện các chức năng trên người ta xây dựng rất nhiều giao thức cho tầng Liên kết dữ liệu, được gọi chung là DLP (Data Link Protocol). Các DLP được chia làm 2 loại dị bộ (Asynchronuos DLP) và đồng bộ (Synchronuos DLP).
II.1. Vai trò chức năng của tầng Liên kết dữ liệu
Data link Protocol
DLPs
Asynchronuos
Synchronuos
Character-Oriented
Bit-Oriented

## Slide 2
Triển khai trên các nút mạng
• Tầng liên kết dữ liệu được đặt trên card mạng (NICNetwork Interface Card) hoặc trên chip tích hợp
• Cùng với tầng vật lý
• NIC được kết nối với hệ thống bus
• Làm việc trực tiếp thông qua địa chỉ MAC

## Slide 3
a- DLP dị bộ. Các DLP dị bộ thường sử dụng phương thức truyền dị bộ, trong đó các bit đặc biệt START và STOP được dùng để tách các xâu bit biểu diễn các ký tự trong dòng bit cần truyền đi. Phương thức này được gọi là “dị bộ” vì không cần sự đồng bộ liên tục giữa người gửi và người nhận tin. Nó cho phép một ký tự dữ liệu được truyền đi bất kỳ lúc nào mà không cần quan tâm đến các tín hiệu đồng bộ trước đó.
Stop | 1010 | 1100 | 0010 | 1110 | 0001 | 0101 | 0101 | 1111 | Start

## Slide 4
b- DLP đồng bộ. Khác với DLP dị bộ các giao thức đồng bộ xây dựng việc trao đổi dữ liệu, đồng bộ ở hai mức:
- Ở mức vật lý: để giữ đồng bộ giữa các đồng hồ của người gửi và người nhận, người ta ghi các tín hiệu đồng hồ kèm trong dãy dữ liệu cần trao đổi.
- Ở mức liên kết dữ liệu: để phân biệt dữ liệu của người sử dụng với các “cờ” và các vùng thông tin điều khiển khác.
Các DLP hướng ký tự được xây dựng dựa trên các bộ mã ký tự chuẩn nào đó (như ASCII), còn các DLP hướng bit dựa vào cấu trúc nhị phân để xây dựng các phần tử của giao thức và khi nhận, dữ liệu sẽ tiếp nhận lần lượt từng bít một.

## Slide 5
Các giao thức loại này xuất hiện từ những năm 60 và giờ đây vẫn còn được sử dụng. Trong số đó loại BSC (Binary Synchronous Control) được ISO lấy làm cơ sở để xây dựng giao thức hướng ký tự chuẩn quốc tế với tên gọi Basic Mode. Các ký tự dùng cho các chuẩn này được lấy theo bộ mã chuẩn EBCDIC (đối với BSC) hoặc của bộ mã chuẩn ASCII (đối với Basic Mode của ISO). Tập hợp các ký tự đặc biệt gồm có:
SOH (Start of Header): Để chỉ bắt đầu của phần header của một đơn vị thông tin chuẩn.
STX (Start of Text): Để chỉ sự kết thúc của header và bắt đầu của phần dữ liệu.
ETX (End of Text): Để chỉ sự kết thúc của phần dữ liệu.
EOT (End of Transmission): Để chỉ sự kết thúc của việc truyền của một hoặc nhiều đơn vị dữ liệu và để giải phóng liên kết.
ETB (End of Transmission Block): Để chỉ sự kết thúc của một khối dữ liệu, trong trường hợp dữ liệu được chia làm nhiều khối.
ENQ (Enquiry): Để yêu cầu phúc đáp từ một trạm xa.
II.2. Giao thức hướng ký tự

## Slide 6
DLE (Data Link Escape): Dùng để thay đổi ý nghĩa của các ký tự điều khiển truyền tin khác.
ACK (Acknowledge): Để báo cho người gửi biết đã nhận tốt thông tin.
NAK (Negative Acknowledge): Để báo cho người gửi biết tiếp nhận thông tin không tốt.
SYN (Synchronous Idle): Ký tự đồng bộ, dùng để duy trì sự đồng bộ giữa người gửi và người nhận.
BCC (Block Check Character): Là 8 bits kiểm tra lỗi theo kiểu bits chẵn lẻ (theo chiều dọc) cho các ký tự thuộc vùng Text trường hợp Basic Mode hoặc 16 bits kiểm tra lỗi theo phương pháp CRC-16 cho vùng Text trường hợp BSC. Kích thước vùng Text trong cả 2 trường hợp đều được giới hạn để đảm bảo được việc kiểm soát lỗi khi truyền.
Một đợn vị dữ liệu (Frame) dùng trong giao thức này có khuôn dạng tổng quát như sau:
SOH | Header | STX | Text | ETX | BCC

## Slide 7
Trong trường hợp dữ liệu ( vùng Text ) quá dài có thể tách thành nhiều khối (block). Ví dụ một thông tin được tách thành 3 khối gồm Text1, Text2, Text3 sau:
SOH | Id Header | STX | Text 1 | ETB | BCC
SOH | Id Header | STX | Text 2 | ETB | BCC
SOH | Id Header | STX | Text 3 | ETX | BCC
Ngoài các Frame dữ liệu có chứa thông tin của tầng trên còn có các frame trao đổi các thông tin điều khiển giữa các trạm.
EOT | B | ENQ
Đây là thủ tục mời truyền hoặc nhận tin B là địa chỉ của trạm đích

## Slide 8
Ví dụ 1. Frame dữ liệu chuẩn (với bit thứ 8 là chẵn lẻ ngang)
Header (address): 11100010
SOH: 000 0001 -> 0000 0011
STX: 000 0010 -> 0000 0101
EXT: 000 0011 -> 0000 0110
Text: “Đồng bào”
Giải
D-> 1000 100 -> ; d -> 1100 100; o -> 110 1111; n -> 110 1110
g -> 110 0111; f -> 110 0110; dấu cách -> 010 0000; b -> 110 0010;
a-> 110 0001;
D | d | o | o | n | g
1000 1000 | 1100 1001 | 1101 1110 | 1101 1110 | 1101 1101 | 1100 1111
f |  | b | a | o | f
1100 1100 | 0100 0001 | 1100 0101 | 1100 0011 | 1101 1110 | 1100 1100

## Slide 9
Header (address): 1110 0010
SOH: 0000 0011; STX: 0000 0101; EXT: 000 0011
Tính BCC
D: 1000 1000
d: 1100 1001
o: 1101 1110
o: 1101 1110
n: 1101 1101
g: 1100 1111
f: 1100 1100
0100 0001
b: 1100 0101
a: 1100 0011
o: 1101 1110
f: 1100 1100
1100 1010
SOH | Header | STX | Text | ETX | BCC
0000 0011 | 1110 0010 | 0000 0101 | Ddoongf baof | 000 0011 | 1100 1010
0000 0011 | 1110 0010 | 0000 0101 | 1000 1000 | 1100 1001 | 1101 1110 | 1101 1110
1101 1101 | 1100 1111 | 1100 1100 | 0100 0001 | 1100 0101 | 1100 0011 | 1101 1110
1100 1100 | 0000 0110 | 1100 1010 |  |  |  | 
Ghép thành Frame

## Slide 10
Ví dụ 2. Hãy phân tích Frame nhận được chuẩn hướng kí tự 8 bits:
Giải:
Tách các thành phần:
SOH: 0000 0011 -> 0000 001
STX: 0000 0101 -> 000 0010
Header: 1110 0010
Text:
0000 0011 | 1110 0010 | 0000 0101 | 1000 0111 | 11010001 | 1101 0010 | 1100 1010
1100 1010 | 1101 1101 | 1110 0111 | 0100 0001 | 1110 0111 | 1101 0010 | 1111 0000
0000 0110 | 0011 1010 |  |  |  |  | 
1000 0111 | 1101 0001 | 1101 0010 | 1100 1010 | 1100 1010 | 1101 1101 | 1110 0111
0100 0001 | 1110 0111 | 1101 0010 | 1111 0000 |  |  | 
ETX: 0000 0110 -> 000 0011
BCC: 0010 1010

## Slide 11
Text: Chiến sĩ
1000 0111 | 1101 0001 | 1101 0010 | 1101 1010 | 1100 1010 | 1101 1101 | 1110 0111
0100 0001 | 1110 0111 | 1101 0010 | 1111 0000 |  |  | 
BCC: 0010 1010
1000 0111 Không lỗi; 100 0011 -> C
1101 0001 Không lỗi; 110 1000 -> h
1101 0010 Không lỗi 110 1001 - > i
1101 1010 Có lỗi; 110 1101 -> m
1100 1010 Không lỗi; 110 0101 -> e
1101 1101 Không lỗi; 110 1110 -> n
1110 0111 Không lỗi; 111 0011 -> s
0100 0001 Không lỗi; 010 0000 -> dấu cách
1110 0111 Không lỗi; 111 0011 -> s
1101 0010 Không lỗi; 110 1001 -> i
1111 0000 Không lỗi; 111 1000 -> x
0011 1010
Lỗi
Sửa lỗi: 1100 1010 mã 7 bits: 110 0101 -> e

## Slide 12
Dấu cách | 010 0000 | F | 100 0110 | V | 101 0110 | l | 110 1100
0 | 011 0000 | G | 100 0111 | W | 101 0111 | m | 110 1101
1 | 011 0001 | H | 100 1000 | X | 101 1000 | n | 110 1110
2 | 011 0010 | I | 100 1001 | Y | 101 1001 | o | 110 1111
3 | 011 0011 | J | 100 1010 | Z | 101 1010 | p | 111 0000
4 | 011 0100 | K | 100 1011 | a | 110 0001 | q | 111 0001
5 | 011 0101 | L | 100 1100 | b | 110 0010 | r | 111 0010
6 | 011 0110 | M | 100 1101 | c | 110 0011 | s | 111 0011
7 | 011 0111 | N | 100 1110 | d | 110 0100 | t | 111 0100
8 | 011 1000 | O | 100 1111 | e | 110 0101 | u | 111 0101
9 | 011 1001 | P | 101 0000 | f | 110 0110 | v | 111 0110
A | 100 0001 | Q | 101 0001 | g | 110 0111 | w | 111 0111
B | 100 0010 | R | 101 0010 | h | 110 1000 | x | 111 1000
C | 100 0011 | S | 101 0011 | i | 110 1001 | y | 111 1001
D | 100 0100 | T | 101 0100 | j | 110 1010 | z | 111 1010
E | 100 0101 | U | 101 0101 | k | 110 1011 |  | 

## Slide 13
Ví dụ 3.
Trạm A Trạm B
ENQ
Ack
text1
Ack
text2
Ack
EOT
enq
ACK
Text b
ACK
eot
Dạng thông thường

## Slide 14
Trạm A Trạm B
ENQ
Ack
text1
Ack
text2
Ack
EOT
enq
ACK
Text b
ACK
eot
Dạng thông thường

## Slide 15
Trạm A Trạm B
ENQ
Ack
text1
Dạng hội thoại
Text b
text2
ACK
EOT

## Slide 16
Trạm A Trạm B
enq
Ack
text1
Dạng hội thoại
Text b
text2
ACK
eOT

## Slide 17
Trường hợp xảy ra lỗi

## Slide 18
Truyền lại Packet B

## Slide 19
HDLC Là giao thức chuẩn cho tầng liên kết dữ liệu có vị trí quan trọng nhất được phát triển bởi ISO (ISO 3309, ISO 4335) để sử dụng trong cả hai trường hợp: điểm-điểm và nhiều điểm. Nó cho phép khai thác hai chiều đồng thời (full -duplex). HDLC là giao thức hướng bit , các phần tử của nó được xây dựng theo cấu trúc nhị phân và khi nhận dữ liệu sẽ được tiếp nhận từng bit một, ở đây các đơn vị dữ liệu được gọi là Frame – khung truyền.
Một Frame của HDLC có khuôn dạng tổng quát như sau:
Lưu ý. Trong các bài tập ở phần sau chỉ mang tính mô phỏng nên phần FSC chỉ có độ dài 8 bits chẵn lẻ, bỏ qua 8 bits đầu là 0
II.2. Giao thức hướng bit ( HDLC–High–Level Data Link Control)
Flag | Address | Control | Information | FSC | Flag
8 | 8/16 | 8/16 | . . . . | 16/32 | 8
01111110 | 10110110 | 10010111 | 101000110111010 | 1001101 . . . | 01111110

## Slide 20
FLAG Là vùng mã đóng khung cho Frame, đánh dấu sự bắt đầu và kết thúc của Frame. Để tránh sự xuất hiện của Flag trong nội dung của frame người gài cơ chế (cứng) có chức năng như sau:
Khi truyền đi, cứ phát hiện một đoạn có 5 bit 1 đi liền nhau thì tự động chèn thêm một bit 0.
Khi nhận,nếu phát hiện có bit 0 sau 5 bit 1 liên tiếp thì tự động loại bỏ bit 0 đó.
ADDRESS Là vùng ghi địa chỉ trạm đích của Frame
CONTROL Là vùng để định danh các loại Frame khác nhau.
INFORMATION Là vùng để ghi thông cần truyền đi.
FCS (Frame Check Sequence) Là vùng ghi mã kiểm soát lỗi cho nội dung nằm giữa hai Flag.
Lưu ý: HDLC có dạng, một dạng chuẩn và dạng mở rộng, kích thước lớn hơn.

## Slide 21
Ví dụ 4. Chèn các bít 0
Giả sử các bít dữ liệu cần gửi
. . .111111111111011111101111110. . .
Chèn các bít 0 vào giữa và gửi đi
. . .1111101111101101111101011111010 . . .
Các bít dữ liệu nhận được
. . .1111101111101101111101011111010 . . .
Loại bỏ các bít 0 đã chèn
. . .111111111111011111101111110. . .

## Slide 22
HDLC có 3 loại Fremes chính:
Loại U (Unnumbered frame) dùng để thiết lập liên kết theo các phương thức hoạt động khác nhau và để giaỉ phóng liên kết khi cần thiết. Đây là loại Frame điều khiển.
Loại I (Information frame) dùng để chứa thông tin cần truyền đi của người sử dụng và được đánh số thứ tự để kiểm soát.
Loại S (Supervisory) đây cũng là frame điều khiển được sử dụng để kiểm soát lỗi và kiểm soát luồng dữ liệu trong quá trình truyền tin.
Các frames thuộc loại khác nhau được định danh trong vùng “Control” chiếm 8/16 bits. Sau đây ta sẽ chỉ ra một số loại frames chính, phân tích cấu trúc và chức năng chính của chúng:

## Slide 23
LOẠI FRAMES | CÁC BITS CỦA VÙNG CONTROL |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Loại U | 1 | 1 |  | M | M | P/F | M | M | M
Loại I | 0 | N(S) |  |  |  | P/F | N(R) |  | 
Loại S | 1 | 0 | S |  | S | P/F | N(R) |  | 
Loại U: Có 5 bits định danh nên có 32 loại khác nhau
Loại I : Chỉ có một kiểu Frame
Loại S: Có 2 bit định danh nên có 4 loại khác nhau
PHÂN LOẠI FRAMES HDLC VỚI 8 BÍT CONTROL
PHÂN LOẠI FRAMES HDLC VỚI 16 BÍT CONTROL

## Slide 24
Trong đó:
N(S) là số thứ tự của Frame Information được gửi đi.
N(R) là số thứ tự của Frame Information mà trạm gửi đang chờ để nhận, đồng thời ám chỉ rằng đã nhận tốt tất cả Frames Information cho tới số thứ tự
N(R)-1.
Bit P/F (Poll/Final) có nghĩa P nếu đó là frame yêu cầu và F nếu đó là Frame trả lời được dùng để trả quyền truyền tin (P=1) cho trạm đích. Riêng đối với phương thức trả lời chuẩn (SNRM) thì F=1 còn để chỉ đây Frame cuối cùng trong dãy Frame của trạm “tớ”. Sau đó trạm “tớ “ sẽ ngừng việc truyền tin cho đến khi được sự cho phép của trạm “chủ”.

## Slide 25
MỘT SỐ LOẠI FRAMES DẠNG U PHỔ DỤNG NHẤT
Các bits M |  |  |  |  | Tên | Ý nghĩa
3 | 4 | 6 | 7 | 8 |  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SNRM | Set Normal Response Mode thiết lập phương thức trả lời chuẩn
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | SARM | Set Asynchronous Response Mode thiết lập phương thức trả lời dị bộ
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | SABM | Set Asynchronous Balanced Response Mode thiết lập phương thức trả lời dị bộ cân bằng.
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | DISC | Disconnect giải phóng liên kết
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | UA | Unnumbered Acknowledgement dùng để trả lời cho các Frame U khác

## Slide 26
Phương thức trả lời chuẩn SNRM được sử dụng trong trường hợp cấu hình không cân bằng, nghĩa là có chỉ định một trạm điều khiển chung ( gọi là “trạm chủ ”), các trạm bị điều khiển còn lại gọi là trạm “Tớ ”. Các trạm tớ chỉ được truyền tin khi trạm chủ cho phép.
Phương thức trả lời dị bộ SARM cũng sử dụng trong trường hợp cấu hình không cân bằng như trên, nhưng nới rộng quyền của trạm “Tớ” hơn. Các trạm tớ được phép tiến hành truyền tin mà không cần đợi sự cho phép của trạm “Chủ”.
Phương thức dị bộ cân bằng SABM được sử dụng trong trường hợp điểm-điểm, hai chiều, trong đó các trạm đều đóng vai trò tương đương, không có “Chủ/Tớ”.
Frame DISC được sử dụng để giải phóng liên kết khi cần thiết.
Frame UA được dùng để trả lời các loại Frame U khác.

## Slide 27
CÁC LOẠI FRAMES DẠNG S
Các bits-S | Tên Frames | Ý nghĩa
00 | RR Receive Ready | Dùng để thông báo cho trạm gửi biết sẵn sàng nhận, đồng thời thông báo đã nhận N(R)-1 tốt gói tin trước đó
01 | REJ Reject | Yêu cầu truyền hoặc truyền lại các Frames dạng I có số hiệu bắt đầu N(R) trở đi, đồng thời thông báo đã nhận được N(R)-1 đã nhận tốt
10 | RNR Receive Not Ready | Thông báo cho trạm gửi biết tạm thời chưa sẵn sàng nhận, đồng thời báo cho đến N(R)-1 nhận tốt
11 | SRJ Selective reject | Yêu cầu truyền hoặc truyền lại Frame có số hiệu N(R), đồng thời báo cho đến N(R)-1 nhận tốt

## Slide 28
Bài tập 2:
Cho các địa chỉ IP sau:
192.168.21.101, 120.30.196.25
a- Hãy đổi sang dạng nhị phân
b- Địa chỉ trên thuộc lớp nào?
c- Lớp đó có tối đa bao nhiêu mạng con, bao nhiêu hosts?
Bài tập 3:
Cho các địa chị dạng nhị phân:
11000010 10101000 10010101 01100111
11100001 11100011 01111101 10101000
a- Địa chỉ trên thuộc lớp nào?
b- Hãy đổi sang dạng thập phân
c- Địa chỉ mạng con, địa chỉ host?

## Slide 29
Ví dụ 4:
Cho một Frame của HDLC dạng thông thường như sau (mô tả 8 bits một để dễ phân biệt) :
Hãy cho biết và giải thích :
- ý nghĩa của các phần trong Frame đó
- Đây là loại Frame gì ?
- Tính giá trị N(S), N(R) và giải thích ý nghĩa của nó.
- Nội dung dữ liệu là gì ?
01111110 | 11111000 | 00100110 | 11010100 | 11100101 | 01100001 | 11101101 | 10100000
11110111 | 01101111 | 01110010 | 01101011 | 11000110 | 00111111 | 0 | 

## Slide 30
Giải ví dụ 4:
Bước 1. Tách cờ
Bước 2. Loại bỏ các bit “0” chèn:
Bước 3. Tách các phần: Address: 11111000 ; Control: 01001101
- Bit đầu tiên là “0” vậy đây là frame lại I - Information
Tham số N(S) = 100 -> chỉ số frame gửi là 4; P/F = 1 đây là frame cuối cùng và N(R) = 101 -> chỉ số frame chờ nhận là 5
11111000 | 00100110 | 11010100 | 11100101 | 01100001 | 11101101 | 10100000
11110111 | 01101111 | 01110010 | 01101011 | 11000110 | 0 | 
11111000 | 01001101 | 10101001 | 11001010 | 11000011 | 11011011
01000001 | 11101110 | 11011110 | 11100100 | 11010111 | 10001100

## Slide 31
Bước 4. Kiểm soát lỗi và giải nội dung
Phần information:
Kiểm tra bít chẵn – lẻ: FSC: 10001100
11111000 -> (Address 8 bits)
01001101 -> (Control 8 bits)
10101001 -> không lỗi -> 1010100 -> T
11001010 -> không lỗi -> 1100101 -> e
11000011 -> không lỗi -> 1100001 -> a
11011011 -> không lỗi -> 1101101 -> m
01000001 -> không lỗi -> 0100000 ->
11101110 -> không lỗi -> 1110111 -> w
11011110 -> không lỗi -> 1101111 -> o
11100100 -> không lỗi -> 1110010 -> r
11010111 -> không lỗi -> 1101011 -> k
10001100 so sánh với FSC, trùng nhau vậy Không lỗi
- Nội dung dữ liệu: Team work
10101001 | 11001010 | 11000011 | 11011011 | 01000001
11101110 | 11011110 | 11100100 | 11010111 | 

## Slide 32
Ví dụ 5: Cho Add: 11011111; N(S)=3; P/F= 0,; N(R) = 4 và phần nội dung là
“Working day”. Hãy lập frame truyền theo protocol hướng bít, dạng thông thường.
Giải. Bước 1. Lập phần Control: Bit 1 là “0” vì frame Information, N(S)= 3 -> 011, P/F = 0; N(R) = 4 -> 100 , suy ra 00110100
Bước 2. Tra mã ASCII và tính chẵn lẻ ngang
Bước 3. Tính FSC của phần Add + Ctrl + Information
W | o | r | k | i | n
10101111 | 11011110 | 11100100 | 11010111 | 11010010 | 11011101
g |  | d | a | y | 
11001111 | 01000001 | 11001001 | 11000011 | 11110011 | 

## Slide 33
Bước 3. Tính FSC của phần Add + Ctrl + Information
Add : 1101 1111 Bước 4. Ghép frame và chèn bít “0” (nếu có)
Ctrl: 0011 0100
Infor: 1010 1111
1101 1110
1110 0100
1101 0111
1101 0010
1101 1101 Bước 5. Đóng cờ
1100 1111
0100 0001
1100 1001
1100 0011
1111 0011
1101 0001
11011111 | 00011010 | 01010111 | 11010111 | 10111001
00110101 | 11110010 | 01011011 | 10111001 | 11101000
00111001 | 00111000 | 01111101 | 00111101 | 0001
01111110 | 11011111 | 00011010 | 11010111 | 11010111
10111001 | 00110101 | 11110010 | 01011011 | 10111001
11101000 | 00111001 | 00111000 | 01111101 | 00111101
00010111 | 1110 |  |  | 

## Slide 34
Trạm A Trạm B
sabm
ua
i i i
rr
i i
rr
disc
ua
Hoạt động của HDLC trong chế độ trả lời cân bằng
(SABM - Set Asynchronous Balanced Response Mode )

## Slide 35
Trạm A Trạm B
sabm
ua
i i i
rr
i i
rr
disc
ua
Hoạt động của HDLC trong chế độ trả lời cân bằng
(SABM - Set Asynchronous Balanced Response Mode )

## Slide 36: Ví dụ các tình huống trao đổi thông tin

## Slide 37
Ví dụ các tình huống trao đổi thông tin

## Slide 38
Bài tập 3.1:
Vẽ sơ đồ minh hoạ việc liên kết và trao đổi thông tin giữa hai tầng liên kết dữ liệu (Data link) của hai trạm A và B theo tình huống sau :
Trạm A cần truyền cho trạm B 2 gói dữ liệu, trạm B cần truyền cho trạm A 3 gói dữ liệu, trong quá trình truyền gói số 2 bị lỗi. Sử dụng các giao thức HDLC hướng character (High level data link control - Character Oriented).
Bài tập 3.2:
Vẽ sơ đồ minh hoạ việc liên kết và trao đổi thông tin giữa hai tầng liên kết dữ liệu (Data link) của hai trạm A và B theo tình huống sau :
Trạm B cần truyền cho trạm A 3 gói dữ liệu, trong quá trình truyền gói số 2 bị lỗi, trạm A cần truyền cho trạm B 1 gói dữ liệu. Sử dụng các giao thức HDLC hướng bit (High level data link control - Bit Oriented).

## Slide 39
    III. TẦNG MẠNG (Network Layer)
Hai chức năng chủ yếu của tầng Mạng là chọn đường (Routing) và chuyển tiếp (replaying).
Các gói dữ liệu được truyền từ một hệ thống mở này đến một hệ thống mở khác trên mạng phảI được chọn đường qua một chuỗi các nút. Mỗi nút nhận gói dữ liệu từ một đường vào (incoming link) rồi chuyển tiếp nó tới một đường ra (outgoing link) hướng đến đích của dữ liệu.
NgoàI hai chức năng quan trọng trên tầng mạng cũng thực hiện một số chức năng khác thường thấy ở các tầng khác như: thiết lập, duy trì, giảI phóng liên kết lôgic cho tầng mạng, kiểm soát lỗi. Kiểm soát luồng dữ liệu dồn kênh, phân kênh, cắt hợp dữ liệu,….
III.1. Vai trò chức năng của tầng mạng

## Slide 40
III.2. Các kỹ thuật chọn đường trong mạng máy tính.
Chọn đường là sự lựa chọn một con đường để truyền một đơn vị dữ liệu (một gói tin chẳng hạn ) từ trạm nguồn đến trạm đích của nó. Một kỹ thuật như vậy phảI thực hiện hai chức năng chính sau :
Quyết định chọn đượng theo một tiêu chuẩn tối ưu nào đó.
Cập nhật thông tin chọn đường, tức à các thông tin để phục vụ cho chức năng (i)
Có nhiều kỹ thuật chọn đường khác nhau được xây dựng dựa vào các yếu tố sau :
(a) Sự phân tán của các chức năng chọn đường tại các nút trên mạng
(b) Sự thích nghi với trạng tháI hiện hành của mạng
(c) Các tiêu chuẩn tối ưu để chọn đường
Dựa trên yếu tố (a) ta có kỹ thuật chọn đường tập trung hoặc phân tán. Dựa vào yếu tố (b) ta có chế độ chọn đường tĩnh hoặc thích nghi.
Các tiêu chuẩn (c) có thể là yếu tố của tầng Mạng là chọn đường (Routing) và chuyển tiếp

## Slide 41
Yếu tố (c) có thể lựa chọn trong các tiêu chuẩn sau :
Đo độ trễ trung bình của việc truyền gói tin
Số lượng nút trung gian mà gói tin cần chuyển qua để đến đích
Cước phí truyền tin
..v..v.. .
KỸ THUẬT CHỌN ĐƯỜNG TẬP TRUNG VÀ PHÂN TÁN
Kỹ thuật chọn đường tập trung được đặc trưng bởi sự tồn tại của một (hoặc vài) trung tâm điều khiển mạng thực hiện việc chọn đường sau đó gửi bảng chọn đường (routing table) tới tất cả các nút dọc theo con đường đã chọn đó. Trong trường hợp này, thông tin tổng thể của mạng cần dùng cho việc chọn đường chỉ được cất giữ tại trung tâm điều khiển mạng. Các nút có thể không gửi hoặc định kỳ gửi các thông tin khi xẩy ra một sự kiện nào đó, trung tâm sẽ cập nhật lại để tính lại bảng chọn đường.
Kỹ thuật chọn đường phân tán không tồn tại các trung tâm điều khiển, quyết định chọn đường được thực hiện tại mỗi nút. Điều này đòi hỏi việc trao đổi thông tin giữa các nút, tuỳ thuộc vào mức độ thích nghi của thuật giảI được xây dựng.

## Slide 42
KỸ THUẬT CHỌN ĐƯỜNG THÍCH NGHI VÀ KHÔNG THÍCH NGHI
Kỹ thuật chọn đường không thích nghi (tĩnh) có thể tập trung hoặc phân tán nhưng nó không đáp ứng với mọi sự thay đổi trên mạng. Trong trường hợp này, việc Chọn đường được thực hiện mà không có sự trao đổi thông tin, không có sự cậpnhật thông tin thường xuyên. Tiêu chuẩn tối ưu đê chọn đường và con đường được chọn một lần cho toàn cục. Kỹ thuật này chỉ thích nghi cho các mạng có tính ổn định cao.
Kỹ thuật chọn đường thích nghi (động) mức độ thích nghi của một kỹ thuật chọn đường được đặc trưng bởi sự trao đổi thông tin chọn đường trên mạng, các thông tin về trạng tháI của mạng có thể được cung cấp từ các nút láng giềng hoặc từ tất cả các nút khác.

## Slide 43: VẤN ĐỀ LIÊN KẾ GIỮA CÁC MẠNG
Có hai thực thể tham gia mạng muốn liên kết với nhau qua liên mạng ( InterNet)
Vấn đề đặt ra làm thế nào để chuyển được gói tin qua các mạng khác nhau từ điểm A đến B ?
A
B

## Slide 44: MÔ HÌNH CHỌN ĐƯỜNG TRÊN INTERNET
routing
table
Host, router trên tầng mạng:
Routing protocols
path selection
RIP, OSPF, BGP
IP protocol
addressing conventions
datagram format
packet handling conventions
ICMP protocol
error reporting
router “signaling”
Transport layer: TCP, UDP
Link layer
physical layer
Network
layer

## Slide 45: MÔ HÌNH CẤU TRÚC ĐỊA CHỈ IP ADDRESSING
IP address: có 32-bit định danh cho các thiết bị host, router, giao diện ( Interface)
Giao diện: liên kết giữa các host, router and physical link
router’s là loại thiết bị đa giao diện.
host có thể đơn hoặc đa giao diện
IP addresses dùng để liên kết với các giao diện host, router,...
223.1.1.1
223.1.1.2
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.2.2
223.1.2.1
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.3.27
223.1.1.1 = 11011111 00000001 00000001 00000001
223
1
1
1

## Slide 46
IP ADDRESS:
network part (các bits cao)
host part (các bits thấp)
223.1.1.1
223.1.1.2
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.2.2
223.1.2.1
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.3.27
Liên mạng gồm 3 mạng con
(các địa chỉ IP bắt đầu từ 223, với 24 bit
đầu là địa chỉ mạng)
LAN

## Slide 47
223.1.1.1
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.1
223.1.2.6
223.1.1.2
223.1.7.0
223.1.7.1
223.1.8.0
223.1.8.1
223.1.9.1
223.1.9.2
Mô hình liên kết 6 mạng
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.3.27
223.1.2.2

## Slide 48
Năm 1984 các tổ chức CCITT và ISO phối hợp ban hành chuẩn X25PLP (X25 Packet Level Protocol) cho tầng 3 đặc tả giao diện DTE/DTE, DTE/DCE. Dưới dây chúng ta sẽ xem xét kỹ chuẩn ISO 8208.
X25 định nghĩa 2 kiểu liên kết:
- VC Virtual Circuit là liên kết ảo có tính tạm thời được thiết lập và xoá bỏ bởi các thủ tục của X25 PLP.
- PVC Parmanent Virtual Circuit là liên ảo được thiết lập vĩnh viễn trên mạng không cần các thủ tục của X25 PLP.
Các thủ tục chính của X25 PLP
- Call Setup Thiết lập liên kết - Clearing Xoá bỏ liên kết
- Data Truyền dữ liệu thường - lnterrupt Truyền dữ liệu khẩn
- Reset Khởi động lại liên kết - Restart Khởi động lại giao diện
III.3. Giao thức X25 PLP

## Slide 49
III.4. Khuôn dạng của gói tin X25 PLP
Q | D | 0 | 1 | Logical |  | Q | D | 0 | 1 | Logical
Channel Identier |  |  |  |  |  | Channel Identier |  |  |  | 
P(R) |  |  | M | P(S) O |  | P(S) |  |  |  | O
USER DATA |  |  |  |  |  | P(R) |  |  |  | M
 |  |  |  |  |  | USER DATA |  |  |  | 
(a) D¹ng chuÈn Modulo 8 (b) D¹ng më réng
0 | 0 | 0/1 | 0/1 | Logical |  |  |  |  | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | Logical
Channel Identier |  |  |  |  |  |  |  |  | Channel Identier |  |  |  | 
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Packet Type Identifier |  |  |  | 
Interrupt User Data (Max:32 bytes) |  |  |  |  |  |  |  |  | Additional Information |  |  |  | 
(c) D÷ liÖu khÈn (d) D¹ng ®iÒu khiÓn

## Slide 50
Các tham số
- Logical Channel Identifier (LCI) Số hiệu của liên kết logic VC Hoặc PVC
- P(S) Số hiệu gói tin được gưỉ đi
- P(R) Số hiệu gói tin đang chờ nhận.
- Packet Type Identifier (PTI) Mã phân biệt các kiểu gói tin.
- Bit Q (Qualifier bit) Dùng để phân biệt gói tin dữ liệu hay điều khiển
- Bit D (Delivery Confirmation Bit) Chỉ thị về cơ chế báo nhận
- Bit M (More Data Bit) Nếu M=0 vẫn còn gói tin tiếp theo, M=1 là gói tin cuối cùng.
- Vùng ”Additional Informationt” Thông tin bổ xung trong các gói tin điều khiển.

## Slide 51
Thực hiện truyền dữ liệu dữ 2 đầu mút ,kiểm soát lỗi, kiểm soát luồng dữ liệu giữa 2 đầu mút, việc ghép kênh cắt/hợp dữ lệu nếu cần. Trong mô hình OSI 4 tầng cao trên tập trung đáp ứng các yêu cầu và các ứng dụng của người sử dụng. Tầng Giao vận là tầng cao nhất của nhóm các tầng thấp, mục đích của nó cung cấp dịch vụ truyền dữ liệu sao cho các chi tiết cụ thể của phương tiện truyền thông được sử dụng ở bên dưới trở nên “trong suốt” đối các tầng trên. Để đáp ứng được nhiệm vụ trên phải được tính đến khả năng thích ứng của từng loại mạng như mạng “có liên kết” hoặc “không liên kết”, phải quan tâm và bảo đảm yêu cầu về chất lượng dịch vụ (Quality Of Service-QOS). Liên quan đến chất lượng dịch vụ CCITT và ISO định nghĩa 3 loại mạng sau:
Mạng loại A: Có tỷ suất lỗi và sự cố có báo hiệu chấp nhận được. Các gói tin được đảm bảo là không bị mất. Tầng Giao vận không cần cung cấp dịch vụ phục hồi ( recovery) hoặc sắp xếp thứ tự lại (resequencing).
    V. TẦNG GIAO VẬN (Transport Layer)
V.1. Vai trò chức năng của tầng Giao vận

## Slide 52
Mạng loại B: Có tỷ suất lỗi chấp nhận được nhưng tỷ suất sự cố có báo hiệu lại không chấp nhận được. Tầng Giao vận phải có khả năng phục hồi lại khi xảy ra sự cố hoặc lỗi.
Mạng loại C: Có tỷ suất lỗi không chấp nhận được (không tin cậy). Tầng Giao vận phải có khả năng phục hồi khi xẩy ra lỗi và sắp xếp thứ tự lại các gói tin.
Rõ ràng với mạng loại A thì công việc của tầng Giao vận sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên thực tế hiện nay rất nhiều mạng chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn của mạng loại B và C.
V.2. Giao thức chuẩn cho tầng Giao vận (CCITT X.224/ ISO 8073)
Như vậy giao thức ở tầng Giao vận phụ thuộc chất lượng dịch vụ của các loại mạng, sau đây là 5 lớp giao thức được định nghĩa cho tầng Giao vận:
- Class 0 Simple Class (Lớp đơn giản): cung cấp khả năng, phương tiện thiết lập liên kết, truyền dữ liệu và huỷ bỏ liên kết trên nền mạng “có liên kết” loại A, có khả năng phát hiện và báo hiệu các lỗi nhưng

## Slide 53
không có khả năng phục hồi. Khi mạng báo hiệu một lỗi cho tầng Giao vận thì tầng này sẽ huỷ bỏ liên kết, giao dịch sẽ được thực hiện lại ngay khi có điều kiện.
- Class 1 Basic Error Recovery Class (Lớp phục hồi lỗi cơ bản): lớp này dùng đối với các mạng loại B như mạng chuyển mạch gói X25. Khác với lớp 0, ở đây các đơn vị dữ liệu (TPDU) được đánh số. Ngoài ra giao thức còn có khả năng báo nhận và truyền dữ liệu khẩn. Các giao thức ở lớp này còn có khả năng phục hồi lỗi.
- Class 2 Multiplexing Class (Lớp dồn kênh): Lớp này là bước cải tiến và phát triển của lớp 0, cho phép dồn kênh vào một liên kết mạng duy nhất, đồng thời có thể kiểm soát luồng dữ liệu tránh tắc nghẽn. Giao thức lớp 2 không có khả năng phát hiện và phục hồi lỗi cho nên chỉ phục vụ cho các mạng loaị A.

## Slide 54
- Class 3 Error Recovery and Mutiplexing Class (Lớp phục hồi lỗi và dồn kênh): lớp này là mở rộng các giao thức của lớp 2 với khả năng phát hiện và phục hồi lỗi. Ngoài ra nó còn có thêm khả năng truyền lại dữ liệu rất có ích theo “time - out”. Lớp này thường được sử dụng cho mạng loại B.
- Class 4 Error Detection and Recovery Class (Lớp phát hiện và phục hồi lỗi): Lớp này có hầu hết các chức năng của các lớp trước và còn bổ sung thêm một số khả năng để kiểm soát việc truyền dữ liệu. Vì thế giao thức của lớp này được thiết kế để làm việc với các mạng loại C.
Class 4 Network type
0 A
1 B
2 A
3 B
4 C

## Slide 55
Năm 1984 CCITT đã công bố các khuyến nghị về dịch vụ X.214 và giao thức X.224\cho tầng giao vận trong trường hợp mạng có liên kết. Sau đó ISO công bố các chuẩn tương ứng ISO 8072 và ISO 8073. Một số loại TPDU
V.3. Các loại TPDU (Transport Protocol Data Unit) được sử dụng trong giao thức giao vận chuẩn
Dùng trong gian đoạn thiết lập liên kết
Xác nhận thiết lập liên kết
Huỷ bỏ liên kết
Xác nhận huỷ bỏ liên kết
Truyền dữ liệu của người dùng
Truyền dữ liệu khẩn
Báo nhận tốt DT
Báo nhận tốt ED
Yêu cầu truyền lại (TPDU lỗi)
Báo lỗi
CR
CC
DR
DC
DT
ED
AK
EA
RJ
ER
Connection Request
Connection Confirm
Disconnect Request
Disconnect Confirm
Data
Expedited Data
Acknowledgment
Expedited Acknowledgment
Reject
TPDU Error
Y nghÜa
ViÕt t¾t
Tªn TPDU

## Slide 56
Khuôn dạng của mỗi loại TPDU đều có 3 phần: Phần đầu cố định (fixed header); phần đầu thay đổi (variable header) và phần dữ liệu (data field).
Trong đó:
Li Độ dài của phần header (trừ byte đầu tiên)
Fixed part gồm một số thông số sau:
- TPDU Code (4 bits) mã loại TPDU
- CDT Credit (4 bits ) tín chỉ dùng để kiểm soát
luồng dữ liệu
- Source reference (16 bits) định danh duy nhất
của LK giao vận ở trạm nguồn.
- Destination reference (16 bits) định danh duy nhất
của LK giao vận ở trạm đích.
- Class (4 bits) Khai báo lớp giao thức mong muốn
- Option (4 bits) Khai báo các vùng kiểm soát luồng
dữ liệu chuẩn hoặc mở rộng.
- Reason (8 bits) chỉ ra nguyên nhân huỷ bỏ liên kết
. . . .
data
m
Variable
Part
Fixed part
n
LI
Byte 1
2

## Slide 57
Variable part của header bao gồm các tham số được dùng chủ yếu trong các TPDU CR và CC trong quá trình thiết lập liên kết giao vận:
- Calling TSAP ID Định danh của điểm truy cập ở trạm gọi
- Called TSAP ID Định danh của điểm truy cập ở trạm được gọi
- TPDU size Độ dài tối đa tính theo byte của TPDU có thể từ 128 đến 8192 theo luỹ thừa 2.
- Version number Chỉ rõ phiên bản của giao thức đang dùng.
- Checksum Kiểm soát lỗi
- Priority Độ ưu tiên của liên kết giao vận
. . . .
Data Chứa dữ liệu của tầng trên chuyển xuống

## Slide 58
Data
DATA
Variable Part
Option
Class
Variable
Reference
EOT
TPDU- NR
Source
Reference
Reference
Destination
Destination
O O O
DT
CDT
CR
LI
LI
TPDU CR TPDU DT Normal format
Khuôn dạng của TPDU CR và TPDU DT

## Slide 59
Mục tiêu của tầng phiên là cung cấp ứng dụng cho người sử dụng đầu cuối các chức năng cần thiết để quản lý các phiên của họ, cụ thể là:
- Điều phối việc trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng bằng cách thiết lập và giải phóng các (một cách logic ) phiên (hay còn gọi là hội thoại – dialogues)
- Cung cấp các điểm đồng bộ hoá để kiểm soát việc trao đổi dữ liệu.
- Áp đặt các qui tắc cho tương tác giữa các ứng dụng của người sử dụng.
- Cung cấp cơ chế “lấy lượt” trong quá trình trao đổi dữ liệu.
Việc trao đổi dữ liệu có thể thực hiện theo một trong 3 phương thức: hai chiều đồng thời, hai chiều luân phiên hoặc một chiều. Với hai chiều đồng thời cả hai bên đều có thể đồng thời gửi dữ liệu đi. Một khi phương thức này được thoả thuận thì không đòi hỏi phải có nhiệm vụ quản trị tương tác đặc biệt nào. Trong trường hợp hai chiều luân phiên thì nẩy sinh vấn đề: hai người sử dụng phải “lấy lượt “ để truyền dữ liệu. Thực thể tầng phiên (session entity) duy trì tương tác luân phiên bằng cách báo cho mỗi người sử dụng khi đến lượt họ được truyền dữ liệu.
    V. TẦNG PHIÊN ( Session )
V.1. Vai trò chức năng của tầng Phiên

## Slide 60
Vấn đề đồng bộ hoá trong tầng phiên được thực hiện tương tự như cơ chế điểm kiểm tra/phục hồi (checkpiont/restart) trong một hệ quản trị tệp. Dịch này cho phép người sử dụng xác định các điểm người sử dụng xác định các điểm đồng bộ hoá trong dòng dữ liệu có thể khôi phục việc hội thoại bắt đầu từ một trong các điểm đó.
Một trong chức năng quan trọng nhất của tầng phiên là đặt các tương ứng các liên kết phiên với liên kết giao vận.
Liªn kÕt Phiªn
Liªn kÕt Giao vËn
Liªn kÕt Phiªn
Liªn kÕt Giao vËn

## Slide 61
V.2. Các dịch vụ của tầng Phiên (ISO 8326/CCITT X215)
LOẠI | TÊN DỊCH VỤ | Ý NGHĨA
Thiết lập liên kết với SS-user khác | Session Connection | Thiết lập liên kết giữa 2 người dùng, thương lượng về Token và các tham số dùng cho liên kết, bao gồm cả QOS chất lượng dịch vụ
TruyÒn d÷ liÖu Liªn quan ®Õn truyÒn d÷ liÖu | Normal Data Transfer | Cho phép truyền các SSDU (Session Service Data Unit) thông qua LK phiên theo phương thức 2 chiều luân phiên hoặc 2 chiều đồng thời
 | Expedited Data Transfer | Cho phép truyền các SSDU khẩn (tối da 14 bytes dữ liệu), không phụ thuộc vào Token và kiểm soát luồng dữ liệu
 | Type Data Transfer | Cho phép truyền các SSDU độc lập với việc gán Token, có thể gửi ngược chiều dòng dữ liệu
(B) Liªn quan ®Õn qu¶n lý Token | Give Token | Dùng trao 1 hoặc nhiều Token cho người sử dụng khác

## Slide 62
Lo¹i | Tªn dÞch vô | ý nghÜa
 | Please Token | Cho phép yêu cầu 1 Token hiện đang gán cho người SD khác, chỉ được dùng cho 1 Token cụ thể khi nó đang được trao cho 1 NSD khác
 | Give Control | Dùng để trao lại 1 hoặc nhiều Token cho NSD khác.
(C) Liên quan đến đồng bộ hoá | Minor Synchro-nization Point | Cho phép NSD xác định các điểm đồng bộ hoá phụ trong các dòng SSDU và thoả thuận các điểm đồng bộ.
 | Major Synchro-nization Point | Cho phép NSD xác định các điểm đồng bộ hoá chính. Các điểm này sẽ tách biệt hoàn toàn các dòng SSDU trước và sau chúng.
 | Resynchronize | Đặt liên kết phiên vào 1 điểm đồng bộ hoá ở phía trước, nhưng không lùi hơn điểm đồng bộ hoá cuối cùng.

## Slide 63
LOẠI | TÊN DỊCH VỤ | Ý NGHĨA
(D) Liên quan đến tình trạng ngoại lệ | Provider – Intiated Exception Reporting | Thông báo cho NSD về tình trạng ngoại lệ hoặc lỗi giao thức Phiên
 | User – Intiated Exception Reporting | Cho phép 1 NSD báo cáo một tình trạng ngoại lệ khi Token dữ liệu được gán cho NSD khác khác.
(E) Liên quan đến Activity | Activity Start | Dùng để chỉ thị rằng 1 Activity mới được đưa vào.
 | Activity Resume | Dùng để chỉ thị rằng 1 Activity được đưa vào lại.
 | Activity Interrupt | Dùng để cho phép 1 Activity kết thúc bất thường, có thể được tiếp tục sau.

## Slide 64
LOẠI | TÊN DỊCH VỤ | Ý NGHĨA
Huỷ bỏ liên kết | Orderly Release | Huỷ bỏ liên kết phiên sau khi toàn bộ dữ liệu đã được tiếp nhận bởi NSD.
 | User – Intiated Abort | Huỷ bỏ 1 phiên, kết thúc luôn các yêu cầu dịch vụ chưa được giải quyết. Sẽ gây ra mất các SSDU chưa được phân phối
 | Provider – Intiated Abort | Dùng bởi SS-provider để chỉ thị rằng phải huỷ bỏ một liên kết vì lý do nội bộ. Sẽ gây ra mất các SSDU chưa được phân phối

## Slide 65
Major Synchronization Point - MSP
Minor Synchronization Point - MSP
 | Dialogue Unit |  |  | Dialogue Unit |  | 
Activity Start (MSP) | MSP | MSP | MSP | MSP | MSP | End Start (MSP)
Activity
Quan hệ giữa các điểm đồng hoá, các đơn vị hội thoại và Activity

## Slide 66
V.3. Giao thức chuẩn tầng Phiên (ISO 8327/CCITT X225)
User Data
Parameters
LI
SI
n+1 . . . m
3. . . . . n
2
Byte
1
SI (SPDU Identifier): Định danh của loại SPDU (một trong 34 loại)
LI (Length Indicator): Chỉ độ dài của vùng tham số (Parameters)
Parameters. Mỗi tham số gồm 3 thành phần: Parameter Indetifier, Length Indicator và Parameter Value
User Data: Chứa dữ liệu của người sử dụng nếu có.

## Slide 67
Mục đích của tầng trình diễn là đảm bảo cho các hệ thống cuối có thể truyền thông có kết quả ngay cả khi chúng sử dụng các biểu diễn dữ liệu khác nhau. Để đạt được điều đó nó cung cấp một biểu diễn chung trên toàn mạng.
Tồn tại 3 dạng cú pháp (Syntax) truyền thông là: Cú pháp nguồn; Cú pháp truyền (Transfer Syntax) và Cú pháp đích. Có thể cả 3 hoặc một cặp nào đó trong các cú pháp trên là giống nhau. Tầng Trình diễn đảm nhiệm việc chuyển biểu diễn thông tin giữa cú pháp truyền và mỗi một cu pháp kia khi có yêu cầu.
    VI. TẦNG TRÌNH DIỄN ( Presentation layer)
VI.1. Vai trò chức năng của tầng Trình diễn
Dịch vụ cho tầng Trình diễn có hai loại : Một loại bao gồm các dịch vụ liên quan đến biểu diễn dữ liệu của NSD đảm bảo cho hai thực thể ứng dụng có thể trao đổi dữ liệu thành công ngay cả khi chúng dùng các biểu diễn cục bộ khác nhau, loại hai gồm các dịch vụ cho phép các thực thể ứng dụng có thể sử dụng các dịch vụ tầng Phiên để quản lý hội thoại.
VI.2. Dịch vụ OSI cho tầng Trình diễn (ISO 8822/CCITT X216)

## Slide 68
Để cung cấp loại dịch vụ thứ nhất cần thực hiện hai việc sau :
Thương lượng về cú pháp truyền : Với mỗi kiểu dữ liệu NSD cho trước một cú pháp truyền được thương lượng.
Chuyển đổi : Dữ liệu cung cấp bởi NSD được chuyển đổi thành biểu diễn theo cú pháp truyền để truyền đi; ngược lại dữ liệu nhận được để giao cho NSD sẽ được chuyển đổi từ cú pháp truyền sang biểu diễn của NSD.
Dịch vụ trình diễn có liên quan đến một hoặc nhiều bối cảnh trình diễn (Presentation context). Mỗi bối cảnh chỉ rõ cú pháp trìu tượng của dữ liệu NSD và cú pháp truyền được dùng khi truyền dữ liệu đó. Có hai loại bối cảnh được sử dụng :
Defined context set : Bao gồm các bối cảnh đã được xác định thông qua sự thoả thuận giữa hai NSD.
Default context: Là bối cảnh trình diễn mà người cung cấp dịch vụ luôn biết rõ và được sử dụng khi vắng mặt Defined context set.

## Slide 69
Giao thức tầng Trình diễn đặc tả các nội dung chính sau :
Cấu trúc và mã hoá các đơn vị dữ liệu của giao thức trình diễn(PPDU) dùng để truyền dữ liệu và thông tin điều khiển.
Các thủ tục để truyền dữ liệu và thông tin điều khiển giữa các thực thể trình diễn của hai hệ thống mở.
Liên kết giữa giao thức trình diễn với dịch vụ trình diễn với dịch vụ phiên.
Cũng như các PDU ở các tầng khác các PPDU của tầng Trình diễn cũng có khuôn dạng tổng quát bao gồm phần đầu (Header) chứa các thông tin điều khiển và có thêm một phần chứa dữ liệu từ tầng trên chuyển xuống hoặc được chuyển lên tầng trên.
Một số PPDU thường dùng:
a- Thiết lập liên kết:
Connect Yêu cầu thiết lập liên kết
Connect Accept Chấp nhận yêu cầu thiết lập liên kết
VI.3. Giao thức chuẩn tầng Trình diễn (ISO 8823/CCITT X226)

## Slide 70
Connect Reject Yêu cầu thiết lập lại liên kết đã bị huỷ bỏ trước đó.
b- Huỷ bỏ liên kết:
Abnormal Release User Huỷ bỏ liên kết bất thường bởi NSD.
Abnormal Release Provider Huỷ bỏ liên kết bất thường bởi người cung cấp dịch vụ.
c- Liên quan đến cú pháp:
Alter Context ACK Sửa chữa cú pháp truyền.
d- Liên quan trao đổi dữ liệu:
Type Data Truyền dữ liệu dạng ưu tiên.
Data Truyền dữ liệu thường của người dùng.
Expedited Data Truyền dữ liệu khẩn của người dùng.
Capability Data Truyền dữ liệu dạng phương thức của người dùng.
Capability Data ACK Truyền dữ liệu dạng phương thức trả lời của người dùng.
e- Đồng bộ hoá:
Resynchronize Khởi động lại đồng bộ.
Resynchronize ACK Khởi động lại đồng bộ với thẻ bài.

## Slide 71
Trong các PPDU thường chứa các tham số liên quan đến việc xác định cú pháp:
Multipled defined contexts: Là “Cờ” (Flag) dùng để thương lượng sử dụng nhiều hơn một bối cảnh (context).
Context definition list: Là danh sách các bối cảnh trình diễn được đặt trong defined context set ban đầu.
Context definition result list: Danh sách này chứa một mục (entry) cho mỗi thành tố trong danh sách trên chỉ rõ chấp nhận hay loại bỏ.
Default context name: Là bối cảnh mặc định được sử dụng khi truyền dữ liệu khẩn.

## Slide 72
Tầng ứng dụng là ranh giới giữa môi trường nối kết các hệ thống mở và các tiến trình ứng dụng (Application Process – viết tắt là AP). Các AP thuộc các hệ thống mở khác nhau muốn trao đổi thông tin phải thông qua tầng ứng dụng. Tầng ứng dụng bao gồm các thực thể ứng dụng (Application Entity viết tắt là AE), các thực thể này dùng các giao thức ứng dụng và các dịch vụ Trình diễn để trao đổi thông tin. Như vậy các AE cung cấp cho các AP các phương tiện cần thiết để truy nhập môi trường OSI.Tầng ứng dụng chủ yếu chỉ giải quyết vấn đề ngữ nghĩa chứ không giải quyết vấn đề cú pháp như tầng Trình diễn.
Để cung cấp phương tiện truy nhập môi trường OSI cho các AP, các AE sẽ gọi đến các phần tử dịch vụ (Application Service Element viết tắt là ASE) của chúng. Mỗi AE gồm 1 hoặc nhiều ASE.
    VII. TẦNG ỨNG DỤNG (Application layer)
VII.1. Vai trò chức năng của tầng ứng dụng
Một số chính ASE đã được chuẩn hoá.
VII.2. Chuẩn hoá tầng ứng dụng

## Slide 73
1- A-ASSOCIATE Dùng để thiết lập liên kết
2- A-RELEASE Dùng để giải phóng liên kết
3- A-ABORT Huỷ bỏ liên kết từ người sử dụng.
4- P-ABORT Huỷ bỏ liên kết từ người cung cấp dịch vụ.
1. Các ASE quản lý liên kết (ISO 8649/8650 – CCITT X217/X227
Nếu gọi thực thể ứng dụng (AE) khởi động công việc, quá trình được tiến hành theo 3 gian đoạn sau:
(1) “Chủ” gửi cho “Tớ” yêu cầu nhiệm vụ cần làm. Nếu “Tớ” đồng ý gưỉ trả lại báo nhận ACK.
(2) Khi “Chủ” nhận ACK thì nó gửi một chỉ thị cho “Tớ” hạ lệnh thực hiện và thông báo kết quả.
(3) Nếu một hoặc nhiều nhiệm vụ không được thực hiện, “Chủ” quyết định ngắt hành động trở về trạng thái ban đầu hoặc gọi các thủ tục phục hồi.
2. Các ASE điều khiển việc tương tranh giao tác (ISO 9804/ 98050

## Slide 74
1-C-Begin Bắt đầu một hành động nguyên tử.
2- C-Prepare Chuẩn bị thực hiện.
3- C-Ready Đồng ý thực hiện nhiệm vụ.
4- C-Refuse Từ chối thực hiện nhiệm vụ.
5- C-Commit Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ.
6- C-Rollback Ngắt một hành động.
7- C-Restart Khởi động lại sau một sự cố.